КАТАЛОГ

ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ТЭН)

Выпуск 6

2005 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООО «Технический центр «ПромТЭН»: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 37. Тел./факс (0942) 39-45-30

Трубчатые электронагреватели (ТЭН) предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую и применяются в

качестве комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах.

Конструкция прямого ТЭН

| Рис. 1 | 1 – контактный стержень; 2 – контактные гайки и шайбы; 3 – изолятор; 4 – трубчатая оболочка; 5 – нагревательная спираль; 6 – наполнитель; 7 – герметик; D – диаметр оболочки; L – развернутая длина оболочки; Lk – заделка контактного стержня; La – активная длина ТЭН. |
| --- | --- |

При эксплуатации важно, чтобы активная часть ТЭН (La) полностью находилась в рабочей среде.

Таблица 1. Заделка Lk (рис. 1) контактного стержня ТЭН промышленного назначения.

| Обозначение | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |

| Пример обозначения ТЭН промышленного назначения: ТЭН 100А13/3,5J220 100 – развернутая длина ТЭН по оболочке, см; А – обозначение заделки контактного стержня (табл. 1); 13 – диаметр оболочки ТЭН, мм; 3,5 – номинальная мощность, кВт; J – нагреваемая среда – вода; материал оболочки – нержавеющая сталь; 220 – номинальное напряжение, В. | Пример обозначения ТЭН бытового назначения: ТЭН-71-3-10/0,5И220 71 - развернутая длина ТЭН по оболочке, см; 3 – величина заделки контактного стержня, см; 10 - диаметр оболочки ТЭН, мм; 0,5 - номинальная мощность, кВт; И – нагреваемая среда – жиры, масла; материал оболочки – углеродистая сталь; 220 - номинальное напряжение, В. |
| --- | --- |

Таблица 2.  ТЭН промышленного назначения. Соответствие условного обозначения нагреваемой среде и материалу оболочки.

| Условное обозначение | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Материал оболочки |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (pH от 5 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100ºС | Медь и латунь (с покрытиями) |
| J | Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7) |  | Нержавеющая сталь |
| P | Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9) |  | Углеродистая сталь |
| S | Воздух и газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН 450ºС | Углеродистая сталь |
| T |  | Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН свыше 450ºС | Нержавеющая сталь |
| O |  | Нагрев в движущейся со скоростью 6м/с воздушной среде до температуры на оболочке ТЭН 450ºС | Углеродистая сталь |
| K |  | Нагрев в движущейся со скоростью не менее 6м/с воздушной среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450ºС | Нержавеющая сталь |
| R |  | Нагрев в движущейся со скоростью менее 6м/с воздушной среде до температуры на оболочке ТЭН 450ºС | Углеродистая сталь |
| N |  | Нагрев в движущейся со скоростью менее 6м/с воздушной среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 450ºС | Нержавеющая сталь |
| Z | Жиры, масла | Нагрев в ваннах и других емкостях | Углеродистая сталь |
| V | Щелочь, щелочно-селитровая смесь | Нагрев и плавление в ваннах и других емкостях с температурой на оболочке ТЭН до 600ºС | Углеродистая сталь |
| W | Легкоплавкие металлы: олово, свинец и др. | Нагрев и плавление в ваннах и других емкостях с температурой на оболочке ТЭН до 450ºС | Углеродистая сталь |
| L | Литейные формы, пресс-формы | ТЭН вставлен в паз, имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом, температура на оболочке ТЭН до 450ºС | Углеродистая сталь |
| Y | Металлические плиты из алюминиевых сплавов | ТЭН залит металлом, работает с термоограничителями, температура на оболочке ТЭН до 320ºС | Углеродистая сталь |

Таблица 3.  ТЭН бытового назначения. Соответствие условного обозначения нагреваемой среде и материалу оболочки.

| Условное обозначение | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Материал оболочки |
| --- | --- | --- | --- |
| Х | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (pH от 5 до 9) | Нагревание, кипячение | Медь и латунь (с покрытием) |
| Р | Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9) |  | Нержавеющая сталь |
| П | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (pH от 5 до 9) |  | Углеродистая сталь |
| С | Воздух | Нагрев в спокойной воздушной среде до 500ºС на оболочке ТЭН | Углеродистая сталь |
| Т |  | Нагрев в спокойной воздушной среде до 700ºС на оболочке ТЭН | Нержавеющая сталь |
| О |  | Нагрев в движущейся со скоростью не менее 6м/с воздушной среде до 500ºС на оболочке ТЭН | Углеродистая сталь |
| Э |  | Нагрев в движущейся со скоростью менее 6м/с воздушной среде до 500ºС на оболочке ТЭН | Углеродистая сталь |
| И | Жиры, масла | Нагрев в ваннах и других емкостях до 300ºС на оболочке ТЭН | Углеродистая сталь |
| У-1 | Подошвы электроутюгов | ТЭН залит металлом, работает с термоограничителями (терморегуляторами, термовыключателями), температура на оболочке ТЭН до 500ºС | Углеродистая сталь |
| У-2 | Подошвы электроутюгов, металлические плиты из алюминиевых сплавов, металлические формы (стальные и чугунные) | ТЭН вставлен в паз и запрессован в изделие, работает с термоограничителями (терморегуляторами, термовыключателями), температура на оболочке ТЭН до 500ºС | Углеродистая сталь |

Таблица 4. ТЭН промышленного назначения				 Таблица 5. ТЭН бытового назначения

| Условное обозначение | Диаметр оболочки ТЭН, мм |  | Условное обозначение | Диаметр оболочки ТЭН, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 10 | 8 |  |  | 13 | 10 | 8 |
| X | 3676 | 2827 | 2262 |  | Х | 4492 | 3456 | 2765 |
| J | 6126 | 4712 | 3770 |  | Р | 4492 | 3456 | 2765 |
| P | 6126 | 4712 | 3770 |  | П | 4492 | 3456 | 2765 |
| S | 898 | 691 | 553 |  | С | 898 | 691 | 553 |
| T | 2042 | 1571 | 1257 |  | Т | 2124 | 1634 | 1307 |
| O | 2246 | 1728 | 1382 |  | О | 2246 | 1728 | 1382 |
| K | 2655 | 2042 | 1634 |  | Э | 1021 | 785 | 628 |
| R | 1429 | 1100 | 880 |  | И | 1225 | 942 | 754 |
| N | 2083 | 1602 | 1282 |  | У-1 | 7351 | 5655 | 4524 |
| Z | 1225 | 942 | 754 |  | У-2 | 5309 | 4084 | 3267 |
| V | 1429 | 1100 | 880 |
| W | 1429 | 1100 | 880 |
| L | 2042 | 1571 | 1257 |
| Y | 5309 | 4084 | 3267 |

Изготовление ТЭН, мощность которого превышает максимально-допустимую, снижает его надежность и долговечность.

Для расчета максимально-допустимой мощности Pmax ТЭН с активной длиной La, по табл. 1 или табл. 2 в зависимости от назначения ТЭН (промышленный,

бытовой), рабочей среды, материала оболочки и диаметра ТЭН находится значение максимально-допустимой погонной  мощности [Pmax], которое подставляется

в формулу: Pmax = [Pmax] х La.

Пример расчета максимально-допустимой мощности Pmax промышленного ТЭН-100А13/3,5J220, где:

- «100» - развернутая длина, см;

- «А» - 40 – заделка контактного стержня, мм (табл. 1);

- «13» - диаметр оболочки, мм;

- «3,5» - номинальная мощность ТЭН, кВт;

- «J» - обозначение среды и материала оболочки.

Активная длина ТЭН, м: La = L – 2 x Lk = 1 м – 2 х 0,04 м = 0,92 м

В табл. 1 условному обозначению «J» и диаметру оболочки «13» соответствует значение максимально-допустимой погонной мощности [Pmax] = 6126 Вт/м.

Максимально-допустимая мощность Pmax, кВт: Pmax = [Pmax] x La = 6126 Вт/м х 0,92 м = 5636 Вт = 5,64 кВт

Номинальная мощность ТЭН не превышает максимально-допустимую: 3,5 кВт < 5,64 кВт.

Таблица 6.

D

| D, мм | L, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | min | max |  |
| 8 | 250 | 1700 |  |
| 10 | 250 | 2500 |  |
| 13 | 320 | 3000 |  |

Рис. 2

Таблица 7.

| Сталь углеродистая | Ст.10, 08Ю, 08кп |  | Таблица 8. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь нержавеющая | 08х18Н10Т |  |  |
| Латунь | Л68, Л63 |  | D, мм | Rmin, мм |
| Медь | «М» |  | 8 | 11 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 13 | 27,5 |
|  |  | Рис. 3 |  |  |

|  | Таблица 9. |  |
| --- | --- | --- |
|  | D, мм | 8 | 10 | 13 |  |
|  | Rmin, мм | 11 | 15 | 27,5 |  |
|  | Amin, мм | 30 | 30 | 40 |  |

Рис. 4 											  Рис.  5

| Рис. 6 | Рис. 7 |
| --- | --- |

-8-

Биметаллические оребренные ТЭН используются для нагрева воздушно-газовых сред и обеспечивают лучший съем тепла с оболочки ТЭН,  что позволяет увеличить максимальную мощность ТЭН. Оребряются ТЭН с диаметром оболочки 13 мм. Оребрение производится раскаткой алюминиевой трубы до диаметра 32 мм .

Конфигурация оребренных ТЭН:

Рис. 8											Рис. 9

Таблица 10.

| D, мм | Kmin, мм | Bmin, мм |
| --- | --- | --- |
| 13 | 50 | 80 |

Таблица 10 (а).

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Диаметр, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭН-54А13/1,6 Ор 220 | 1,60 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | Электрокалорифер-СФО |
| 2 | ТЭН-54А13/2,5 Ор 220 | 2,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | Электрокалорифер-СФО |

| Рис. 10 | Рис. 11 | Рис. 12 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 13 ические плиты из алюминиевых сплавов, металлические формы (стальные и чугунные) | Рис. 14 | Рис. 15 |
| Рис. 16 | Рис. 17 | Рис. 18 |

Примечание: радиус гиба ТЭН на всех рисунках каталога указывается по осевой линии

| Рис. 19 | Рис. 20 | Рис. 21 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 22 | Рис. 23 | Рис. 24 |
| Рис. 25 | Рис. 26 | Рис. 27 |

| Рис. 28 | Рис. 29 | Рис. 30 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 31 | Рис. 32 | Рис. 33 |
| Рис. 34 | Рис. 35 | Рис. 36 |

| Рис. 37 | Рис. 38 | Рис. 39 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 40 | Рис. 41 | Рис. 42 |
| Рис. 43 | Рис. 44 | Рис. 45 |

| Рис. 46 | Рис. 47 |  |
| --- | --- | --- |

Рис. 11 (а)										Рис. 11 (б)

Таблица 11 (окончание на следующей странице).

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B |  |
| 1 | ТЭН-42А13/1,0 Р 220 | 1,00 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 182 | 120 |  |
| 2 | ТЭН-42А13/1,0 J 220 | 1,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 182 | 120 |  |
| 3 | ТЭН-42А13/1,0 J 220 | 1,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 198 | 65 |  |
| 4 | ТЭН-42А13/2,0 J 220 | 2,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 198 | 65 |  |
| 5 | ТЭН-75А13/1,25 P 220 | 1,25 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 295 | 205 |  |
| 6 | ТЭН-75А13/1,25 J 220 | 1,25 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 295 | 205 |  |
| 7 | ТЭН-60А13/1,6 Р 220 | 1,60 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 293 | 45 |  |
| 8 | ТЭН-60А13/1,6 J 220 | 1,60 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 293 | 45 |  |
| 9 | ТЭН-60А13/2,0 Р 220 | 2,00 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 293 | 45 |  |
| 10 | ТЭН-60А13/2,0 J 220 | 2,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 293 | 45 |  |
| 11 | ТЭН-60А13/2,0 Р 220 | 2,00 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 272 | 120 |  |
| 12 | ТЭН-60А13/2,0 J 220 | 2,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 272 | 120 |  |

Таблица 11 (окончание).

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B |  |
| 13 | ТЭН-71А13/2,5 Р 220 | 2,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 343 | 63 |  |
| 14 | ТЭН-71А13/2,5 J 220 | 2,50 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 343 | 63 |  |
| 15 | ТЭН-67А13/2,5 Р 220 | 2,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 320 | 73 |  |
| 16 | ТЭН-67А13/2,5 J 220 | 2,50 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 320 | 73 |  |
| 17 | ТЭН-80А13/3,15 Р 220 | 3,15 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 390 | 45 |  |
| 18 | ТЭН-80А13/3,15 J 220 | 3,15 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 390 | 45 |  |
| 19 | ТЭН-80А13/3,15 Р 220 | 3,15 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 375 | 73 |  |
| 20 | ТЭН-80А13/3,15 J 220 | 3,15 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 375 | 73 |  |
| 21 | ТЭН-100А13/3,5 Р 220 | 3,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 490 | 45 |  |
| 22 | ТЭН-100А13/3,5 J 220 | 3,50 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 490 | 45 |  |
| 23 | ТЭН-100А13/4,0 Р 220 | 4,00 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 481 | 87 |  |
| 24 | ТЭН-100А13/4,0 J 220 | 4,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 481 | 87 |  |

Таблица 12.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B |  |
| 1 | ТЭН-100А13/0,32 S 220 | 0,32 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 490 | 56 |  |
| 2 | ТЭН-100А13/0,32 Т 220 | 0,32 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 490 | 56 |  |
| 3 | ТЭН-170D13/0,4 S 220 | 0,40 | 220 | ст. углер. | 125 | 13 | 836 | 80 |  |
| 4 | ТЭН-170D13/0,4 T 220 | 0,40 | 220 | ст. нерж. | 125 | 13 | 836 | 80 |  |
| 5 | ТЭН-85А13/0,4 S 220 | 0,40 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 410 | 78 |  |
| 6 | ТЭН-85А13/0,4 Т 220 | 0,40 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 410 | 78 |  |
| 7 | ТЭН-140А13/0,5 S 220 | 0,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 685 | 80 |  |
| 8 | ТЭН-140А13/0,5 Т 220 | 0,50 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 685 | 80 |  |
| 9 | ТЭН-118А13/0,5 S 220 | 0,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 579 | 64 |  |
| 10 | ТЭН-118А13/0,5 Т 220 | 0,50 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 579 | 64 |  |
| 11 | ТЭН-140А13/0,63 S 220 | 0,63 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 689 | 64 |  |
| 12 | ТЭН-140А13/063 Т 220 | 0,63 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 689 | 64 |  |
| 13 | ТЭН-170А13/0,8 S 220 | 0,80 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 836 | 80 |  |
| 14 | ТЭН-170А13/0,8 Т 220 | 0,80 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 836 | 80 |  |

Рис. 11 (д)											Рис. 11 (е)

Таблица 13.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B |  |
| 1 | ТЭН-118А13/1,6 Z 220 | 1,60 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 583 | 45 |  |
| 2 | ТЭН-118А13/1,6 ZN 220 | 1,60 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 583 | 45 |  |

Рис. 13 (а)										Рис. 13 (б)

Таблица 14.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B | R |  |
| 1 | ТЭН-75А13/1,25 Р 220 | 1,25 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 295 | 205 | 36 |  |
| 2 | ТЭН-75А13/1,25 J 220 | 1,25 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 295 | 205 | 36 |  |
| 3 | ТЭН-60А13/2,0 Р 220 | 2,00 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 185 | 274 | 36 |  |
| 4 | ТЭН-60А13/2,0 J 220 | 2,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 185 | 274 | 36 |  |
| 5 | ТЭН-67А13/2,5 Р 220 | 2,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 183 | 350 | 36 |  |
| 6 | ТЭН-67А13/2,5 J 220 | 2,50 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 183 | 350 | 36 |  |

Таблица 15.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B | R |  |
| 1 | ТЭН-100А13/0,4 S 220 | 0,40 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 435 | 180 | 36 |  |
| 2 | ТЭН-100А13/0,4 Т 220 | 0,40 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 435 | 180 | 36 |  |
| 3 | ТЭН-100А13/0,5 S 220 | 0,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 379 | 287 | 36 |  |
| 4 | ТЭН-100А13/0,5 Т 220 | 0,50 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 379 | 287 | 36 |  |

Рис. 12 (а)										Рис. 12 (б)

Таблица 16.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B | C | R |  |
| 1 | ТЭН-140D13/1,25 T 220 | 1,25 | 220 | ст. нерж. | 125 | 13 | 658 | 55 | 70 | 26 |  |

Рис. 14 (а)												Рис. 14 (б)

Таблица 17.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B | А1 | В1 |  |
| 1 | ТЭН-140А13/5,0 Р 220 | 5,00 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 370 | 60 | 302 | 20 |  |
| 2 | ТЭН-140А13/5,0 J 220 | 5,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 370 | 60 | 302 | 20 |  |
| 3 | ТЭН-140А13/5,0 Р 220 | 5,00 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 335 | 117 | 285 | 20 |  |
| 4 | ТЭН-140А13/5,0 J 220 | 5,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 335 | 117 | 285 | 20 |  |

Рис. 15 (а)											Рис. 15 (б)

Таблица 18.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B | А1 | В1 |  |
| 1 | ТЭН-100А13/3,5 Р 220 | 3,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 243 | 100 | 193 | 20 |  |
| 2 | ТЭН-100А13/3,5 J 220 | 3,50 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 243 | 100 | 193 | 20 |  |
| 3 | ТЭН-100А13/3,5 P 220 | 3,50 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 235 | 117 | 185 | 20 |  |
| 4 | ТЭН-100А13/3,5 J 220 | 3,50 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 235 | 117 | 185 | 20 |  |
| 5 | ТЭН-118А13/4,0 P 220 | 4,00 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 360 | 60 | 201 | 20 |  |
| 6 | ТЭН-118А13/4,0 J 220 | 4,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 360 | 60 | 201 | 20 |  |
| 7 | ТЭН-100А13/4,0 P 220 | 4,00 | 220 | ст. углер. | 40 | 13 | 270 | 120 | 140 | 20 |  |
| 8 | ТЭН-100А13/4,0 J 220 | 4,00 | 220 | ст. нерж. | 40 | 13 | 270 | 120 | 140 | 20 |  |

Таблица 19.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B | А1 | В1 |  |
| 1 | ТЭН-170D13/2,0 T 220 | 2,00 | 220 | ст. нерж. | 125 | 13 | 469 | 63 | 346 | 20 |  |

Рис. 16 (а)											Рис. 16 (б)

Таблица 20.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B | В1 |  |
| 1 | ТЭН-85А13/3,15 Р 220 | 3,15 | 220 | ст.углер. | 40 | 13 | 214 | 117 | 20 |  |
| 2 | ТЭН-85А13/3,15 J 220 | 3,15 | 220 | ст.нерж. | 40 | 13 | 214 | 117 | 20 |  |

Рис. 22 (а)										Рис. 22 (б)

Таблица 21.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B | А1 |  |
| 1 | ТЭН-100А13/0,5 S 220 | 0,50 | 220 | ст.углер. | 40 | 13 | 312 | 189 | 154 |  |
| 2 | ТЭН-100А13/0,5 Т 220 | 0,50 | 220 | ст.нерж. | 40 | 13 | 312 | 189 | 154 |  |
| 3 | ТЭН-140А13/0,63 S 220 | 0,63 | 220 | ст.углер. | 40 | 13 | 370 | 189 | 296 |  |
| 4 | ТЭН-140А13/0,63 Т 220 | 0,63 | 220 | ст.нерж. | 40 | 13 | 370 | 189 | 296 |  |

Рис. 25 (а)										Рис. 25 (б)

Таблица 22.

| № п/п | Обозначение ТЭН по ГОСТу | Мощность, кВт | Напряжение, В | Материал оболочки | Заделка к/с, мм | Размеры, мм | Применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | D | A | B | А1 | R |  |
| 1 | ТЭН-236C13/2,0 Т 220 | 2,00 | 220 | ст.нерж. | 100 | 13 | 642 | 280 | 454 | 60 |  |

5.1. Виды крепежной арматуры.

Рис. 48. ТЭН со штуцером								          Рис. 49. ТЭН с планкой

| Рис. 50. ТЭН с фланцем |  | Рис. 51. ТЭН с планкой |
| --- | --- | --- |

5.2. Типовая крепежная арматура.

Таблица 23. Штуцер «НТ».

| № п/п | D | Материал | Dб | Lш | lш | lр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба трубная G1/2” |
| 1 | 10 | Ст. 10 | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
| 2 | 10 | Ст. нерж. | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
| 3 | 10 | Латунь | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
| 4 | 13 | Ст. 10 | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
| 5 | 13 | Ст. нерж. | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
| 6 | 13 | Латунь | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
| Резьба М12х1,5 |
| 7 | 8 | Ст. 10 | 20 | 20 | 17 | 13 |
| 8 | 8 | Ст. нерж. | 20 | 20 | 17 | 13 |
| 9 | 8 | Латунь | 20 | 20 | 17 | 13 |
| Резьба М14х1 |
| 10 | 8 | Ст. 10 | 20 | 20 | 17 | 14 |
| 11 | 8 | Ст. нерж. | 20 | 20 | 17 | 14 |
| 12 | 8 | Латунь | 20 | 20 | 17 | 14 |
| 13 | 10 | Ст. 10 | 20 | 20 | 17 | 14 |
| 14 | 10 | Ст. нерж. | 20 | 20 | 17 | 14 |
| 15 | 10 | Латунь | 20 | 20 | 17 | 14 |
| Резьба М16х1,5 |
| 16 | 10 | Ст. 10 | 25 | 25 | 20,5 | 16,5 |
| 17 | 10 | Ст. нерж. | 25 | 25 | 20,5 | 16,5 |
| 18 | 10 | Латунь | 25 | 25 | 20,5 | 16,5 |
| Резьба М18х1,5 |
| 19 | 10 | Ст. 10 | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
| 20 | 10 | Ст. нерж. | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
| 21 | 10 | Латунь | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
| 22 | 13 | Ст. 10 | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
| 23 | 13 | Ст. нерж. | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
| 24 | 13 | Латунь | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
| Резьба М24х2 |
| 25 |  | Ст. 10 | 35 | 45 | 40 | 35 |
| 26 | 13 | Ст. нерж. | 35 | 45 | 40 | 35 |
| 27 | 13 | Латунь | 35 | 45 | 40 | 35 |

Рис. 26 (а)

Способ крепления штуцера на оболочке ТЭН:

- опресовка;

- пайка.

Рис. 26 (б)

Резьбовое.                    							     Втычное (а).

|  | Таблица 25, рис. 54 (а) |  | Таблица 26, рис. 55 (а1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр ТЭН, мм | Резьба | К, мм |  | Диаметр ТЭН, мм | К, мм |
|  | 10 | М3 | 25 |  | 8 | 27 |
|  | 13 | М4 | 30 |  | 10 | 28 |

Рис. 54 (а)							       Рис. 55 (а1)

Рис. 54 (б)					     Рис. 55 (а2)

Винтовое.							    Втычное (б).

| Рис. 56 (а) | Таблица 27, рис. 56 (а) |  | Таблица 28, рис. 55 (б) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр ТЭН, мм | К, мм |  | Диаметр ТЭН, мм | Ко, мм | Кв, мм |
|  | 8 | 22 |  | 8 | 15 | 15 |
|  | 10 | 23 |  | 10 | 16 | 15 |

Рис. 55 (б)

Рис. 56 (б)

Сделать предварительный заказ на изготовление  ТЭН Вы можете выслать по факсу заполненный бланк заказа. После получения

предварительного заказа  с Вами свяжется по телефону наш менеджер, уточнить параметры ТЭН и выставит счет на оплату.

Срок исполнения заказа исчисляется с момента оплаты и составляет в среднем 14 ДНЕЙ. Серийные ТЭН всегда в наличии.

Производим отправку продукции по России.

БЛАНК ЗАКАЗА

Заказчик: __________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование организации, производимая продукция, ФИО, адрес, телефон/факс, E-mail)

___________________________________________________________________________________________________

Использование (назначение) ТЭН: ____________________________________________________________________________________________

Заводской номер серийного ТЭН: ________________________________ 	Количество ТЭН (шт.): _____________________

Таблица заполняется, если ТЭН не является серийным (не имеет заводского номера)

| 1. | Нагреваемая среда: вода; слабые растворы щелочей или кислот; воздух неподвижный, движущийся; жиры; масла легкие, тяжелые; битум; литейные формы; пресс-формы (нужное – подчеркнуть) | 5. | Развернутая длина ТЭН по оболочке, см: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Материал оболочки: углеродистая сталь; нержавеющая сталь; латунь; оребрение лентой | 6. | Диаметр оболочки ТЭН (мм): 8; 10; 13 |
| 3. | Напряжение (В): | 7. | Глубина заделки контактного стержня Lk (мм/буквенное обозначение): 40/А; 65/B; 100/C; 125/D; 160/E; 250/F; 400/G; 600/H. |
| 4. | Мощность ТЭН (кВт): | 8. | Номер рисунка ТЭН по каталогу: |

Примечание:

Должность, ФИО __________________________________________________________________ Контактный телефон ________________________

Подпись ___________________  Дата _________________

- Условия транспортирования должны исключать возможность механического повреждения ТЭН и  обеспечивать защиту от негативного воздействия климатических факторов; условия транспортирования в части воздействия механических факторов согласно группе С по ГОСТ 23216-78,  в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150-69.

- ТЭН должен помещаться только в ту среду, для которой он предназначен.

- При получении ТЭН проверьте сопротивление изоляции в холодном состоянии мегомметром, подключив его к оболочке ТЭН и к одному из контактных стержней. В случае, если величина сопротивления изоляции менее 0,5 Мом, ТЭН необходимо просушить при температуре 120-150ºС в течение 4-6 часов и повторно проверить сопротивление изоляции.

- Температура в зоне узла герметизации не должна превышать 50ºС. В связи с этим потребитель обязан обеспечить защиту зоны герметизации от теплового потока, так как  при более высокой температуре произойдет резкое ухудшение качества изоляции узла герметизации.

- При эксплуатации следить за тем, чтобы активная часть ТЭН полностью находилась в рабочей среде, контактные стержни были чистыми и сухими.

- Не допускать при монтаже сопротивление ТЭН друг с другом.

- Хранить ТЭН в сухом месте.

- При эксплуатации ТЭН в воде не допускать образования на ТЭН накипи.

- Корпус ТЭН должен быть надежно заземлен.

- Запрещается проводить осмотр или ремонт ТЭН, находящихся под напряжением.

# Text boxes

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЭН.

Структура условного обозначения ТЭН промышленного и бытового назначения.

Максимально-допустимая погонная мощность [Pmax], Вт/м:

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЭН.

2.1. Диаметр D, минимальная и максимальная развернутая длина L.

2.2. Материал оболочки  (табл. 7).					2.3. Минимальный радиус изгиба Rmin (табл. 8)

2.4. Минимальная длина прямолинейного участка Amin.

2.5. Минимальное расстояние от конца контактного стержня до начала гиба.

2.6. Оребренные ТЭН.

3. КОНФИГУРАЦИИ ТЭН.

КОНФИГУРАЦИИ ТЭН.

КОНФИГУРАЦИИ ТЭН.

КОНФИГУРАЦИИ ТЭН.

КОНФИГУРАЦИИ ТЭН

4. СЕРИЙНЫЕ ТЭН ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ТЭН для нагрева воды (табл. 11)

ТЭН для нагрева спокойного воздуха (табл. 12)

ТЭН для нагрева масла и пищевых жиров (табл. 13)

ТЭН для нагрева воды (табл. 14), спокойного воздуха (табл. 15).

ТЭН для нагрева спокойного воздуха (табл. 16).

ТЭН для нагрева воды (табл. 17).

ТЭН для нагрева воды (табл. 18), спокойного воздуха (табл. 19).

ТЭН для нагрева воды (табл. 20).

ТЭН для нагрева спокойного воздуха (табл. 21).

ТЭН для нагрева спокойного воздуха (табл. 22).

6. КОНТАКТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.

5. КРЕПЕЖНАЯ АРМАТУРА.

5. КРЕПЕЖНАЯ АРМАТУРА.

7. ЗАКАЗ ТЭН.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ.